## Slide 1
Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
Richard Kabele
kurz Trh s elektřinou, AEM, 15. 10. 2021
Notes: Proposal to further specify and harmonise imbalance settlement:
Opened 16 Jul 2018, Closed 28 Sep 2018

## Slide 2
Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
Sběr a agregace dat z měření
Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
Požadavky na systém zúčtování
Shrnutí, zveřejňování dat

## Slide 3
Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
Sběr a agregace dat z měření
Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
Požadavky na systém zúčtování
Shrnutí, zveřejňování dat

## Slide 4: Odchylka – výpadek výroby
Co se stane když:
Za dodávku regulační energie je nutné dodavateli zaplatit. Kdo tuto dodávku zaplatí?
PpS
SyO-
SyO+
subjekt zúčtování

## Slide 5: Odchylka – nepřesnost spotřeby
konečný zákazník
obchodník
smlouva o sdružených službách
1.
  Odhad spotřeby
2.
  Nákup elektřiny na trhu (smlouva o dodávce/výrobě elektřiny)
3.
  Dodávka elektřiny konečnému zákazníkovi
4.
  Vyhodnocení a zúčtování rozdílu mezi sjednanými hodnotami a skutečností
sjednaný odběr
skutečná
sjednaná dodávka
skutečná
=?
≠
nerovnováha mezi skutečnou dodávkou a odběrem z ES ČR musí být pokryta dodávkou regulační energie v reálném čase

## Slide 6: Příčiny vzniku odchylky
Odchylka:
  součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku
Příčiny vzniku odchylky:
  nepřesný odhad odběru, konečné spotřeby
  výpadek odběru – např. výpadek výroby v továrně
  nepřesný odhad dodávky – např. intermitentní zdroje
  výpadek dodávky - výpadek výrobního bloku elektrárny
  spekulace na odchylku
Dodávka regulačního výkonu, respektive dodávka regulační energie, není bezplatná. Poskytovatelé regulační energie (pozor na rozdíl od poskytovatelů PpS, kdy tyto skupiny jsou rozdílné v případě přímého obstarávání regulační energie bez platby za rezervaci, např. na vyrovnávacím trhu viz kapitola 10. Systémové a podpůrné služby a řízení rovnováhy) dostávají v rámci vyhodnocení regulační energie zaplaceno za dodanou kladnou nebo zápornou regulační energii. Tyto náklady je potřeba uhradit. V případě liberalizovaného trhu s elektřinou jsou tyto náklady v rámci systému zúčtování odchylek a regulační energie rozděleny mezi účastníky trhu, kteří nesou zodpovědnost za vzniklou odchylku. Výše platby je odvozována od podílu na celkové odchylce vzniklé v ES. Podíl je stanoven na základě rozdílů mezi obchodně sjednanými a měřenými (skutečnou) hodnotou dodávky nebo odběru.

## Slide 7: Dodávka regulační energie příklady
výpadek výrobního bloku

## Slide 8: Definice odchylky
V Energetickém zákoně (EZ, §2, odst. 2) je odchylka definována takto: odchylkou se rozumí součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku.
V Energetickém zákoně je odchylka dále používána ve dvou významech:
„odchylka subjektu“ – odchylka konkrétního účastníka trhu stanovená jako rozdíl mezi obchodní pozicí (závazkem dodat či odebrat) a měřenou (skutečnou) hodnotou. Pro další výklad je dále pro odlišení používán termín „odchylka subjektu zúčtování“ (subjekt zúčtování je popsán dále). Kladnou odchylkou se rozumí, že bylo dodáno více nebo odebráno méně elektřiny než bylo obchodně sjednáno, zápornou opačně.
„odchylka“ ve smyslu celkové odchylky v ES, která je součtem všech odchylek subjektů zúčtování s respektováním směru. Pro další výklad je dále používán termín „systémová odchylka“. Termín systémová odchylka je také definován ve vyhlášce 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou jako součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v obchodní hodině.
Protiodchylka v dané obchodní hodině je taková odchylka subjektu zúčtování, která má opačný směr než systémová odchylka a tedy přispívá ke snížení odchylky v ES. Tento termín je také definován ve vyhlášce 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou jako kladná odchylka subjektu zúčtování v případě záporné systémové odchylky nebo záporná odchylka subjektu zúčtování v případě kladné systémové odchylky.

## Slide 9: Výkonová rovnováha
Pdod + Pimp = Podb + Pexp + PZ
Pdod + Pimp - Podb - Pexp - PZ = 0
Pdod = PV + Preg+ ; Podb = PS + Preg-
Pdod | je celková okamžitá dodávka elektřiny do elektrizační soustavy [MW];
Podb | je celkový okamžitý odběr elektřiny z elektrizační soustavy [MW];
PV | je celková výroba [MW];
Preg | je celkový (aktivovaný/dodaný) kladný resp. záporný regulační výkon [MW];
PS | je celková spotřeba [MW];
PZ | je celkové ztráty v elektrizační soustavě [MW];
Pimp | je celkový dovoz [MW];
Pexp | je celkový vývoz [MW];
Pozn: Preg+ a Preg- je nutné realizovat, tj. elektřinu vyrobit/nespotřebovat v případě Preg+ nebo nevyrobit/spotřebovat v případě Preg- a tím dodat kladnou nebo zápornou regulační energii. Regulační energii/výkon lze zahrnout do výroby a spotřeby, nicméně z důvodu názornosti výkladu je v bilanční rovnici uváděn explicitně.
V každém časovém okamžiku musí platit základní bilanční rovnice:

## Slide 10: Systémová odchylka a regulační energie
Součet kladných odchylek SZ
Součet záporných odchylek SZ
systémová odchylka (SyO)
Celková kladná RE
Celková záporná RE
záporné saldo regulační energie (RE)
SyO = - ∑ RE
Notes: Vyhláška 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

## Slide 11: Časová návaznost procesů před vyhodnocením odchylek
Přípravu podkladových dat vyhodnocení a vyhodnocení odchylek lze z pohledu časové návaznosti rozdělit na čtyři základní etapy:
Obchodování s elektřinou, jehož výsledkem jsou obchodní pozice účastníků trhu, tj. celkové závazky dodat (vyrobit) či odebrat (spotřebovat) elektřinu (podrobněji popsáno v kapitole 7. Obchodování na trzích a dvoustranné obchody).
Řízení výkonové rovnováhy elektrizační soustavy v reálném čase, kdy dochází k dodávce regulačního výkonu. Integrací za obchodní interval je získána velikost dodávky kladné či záporné regulační energie (podrobněji popsáno v kapitole 10. Systémové a podpůrné služby a řízení rovnováhy).
Obchodní měření a sběr dat skutečně dodané a odebrané elektřiny (podrobněji popsáno v kapitole 16. Měření a zpracování dat).
Z hodnot obchodních pozic, dodané kladné a záporné regulační energie a měření skutečné dodávky a odběru jsou vyhodnoceny odchylky jednotlivých účastníků trhu, kteří nesou zodpovědnost za odchylku (podrobněji popsáno dále v této kapitole).

## Slide 12: Systém zúčtování odchylek a regulační energie
spotový trh
vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek
sjednání přeshraničních obchodů
aktivovaná regulační energie
měření na úrovni přenosové soustavy, přeshraniční obchody
energetická burza (PX)
provozovatelé distribučních soustav (PDS)
měření na úrovni
distribuční soustavy
vypořádání odchylek a regulační energie
realizační diagramy
sjednaných obchodů
poskytovatelé PpS
subjekty zúčtování (SZ)
obchod
obchod, registrace dvoustranných obchodů

## Slide 13: Základní vlastnosti systému zúčtování ČR
Zodpovědnost za vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek: | Operátor trhu, OTE, a. s.
Zúčtovací perioda: | 1 hodina
Měna zúčtování: | Kč
Čas zúčtování: | 14:00 D+1
Legislativní rámec pro vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek tvoří následující normy.
Zákon 458/2000 Sb. Energetický zákon, který definuje základní pojmy a určuje práva a povinnosti v systému zúčtování odchylek.
Vyhláška 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, ve které jsou stanoveny popsány principy systému zúčtování odchylek.
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny. V rozhodnutí jsou stanoveny hodnoty parametrů vstupujících do systému zúčtování odchylek (např. minimální zúčtovací ceny).
Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku, kde jsou stanoveny technické detaily, např. způsob komunikace při zasílání dat, stanovení finančního jištění, způsob reklamace apod.
Notes: 15 minutový interval
OKTE
  interval zúčtování odchylek, vyhodnocení odchylek
  registrace bilaterálních dvoustranných obchodů (OTC obchody)
SEPS
  data měření
  vyhodnocení regulační energie
PDS
  data měření
hodinový interval
OKTE
  organizovaný denní a vnitrodenní trh
  přeshraniční obchody
SEPS/JAO
  dlouhodobé aukce přeshraničních přenosových kapacit, Pozn.: Pro SEPS provádí dlouhodobé aukce přeshraničních přenosových kapacit společná aukční kancelář JAO.
SEPS, OKTE, SEPS/ČEPS, SEPS/JAO
  denní a vnitrodenní aukce přeshraničních přenosových kapacit, případně nominace přeshraničních obchodů, Pozn.: Přidělování přeshraničních přenosových kapacit provádí v rámci implicitních aukcí OKTE, v rámci explicitních denních aukcí na profilu s Ukrajinou SEPS, na profilu s Polskem JAO. V rámci explicitních vnitrodenních aukcí ČEPS.
SEPS
  trh s podpůrnými službami
  příprava provozu, nabídky regulační energie
Interval zúčtování odchylek a obchodní interval
Návrh Komise: od 1. ledna 2025 činí interval zúčtování odchylek 15 minut ve všech regulačních oblastech
GA: od 1. ledna 2021 činí interval zúčtování odchylek 15 minut ve všech regulačních oblastech, ledaže [ ] regulační orgány udělí výjimku nebo osvobození v souladu s [ ] rámcovými pokyny pro přidělování kapacity a řízení přetížení přijatými na základě článku 18 nařízení č. 714/2009. [ ]
REV5: 4. By 1 January 2021, the imbalance settlement period shall be 15 minutes in all [ ] scheduling areas unless regulatory authorities have granted a derogation or an exemption in accordance with the balancing guideline adopted on the basis of Article 18 of the Regulation 714/2009. Derogations and exemptions may only be granted until 1 January 2025.
GLEB čl. 53: 1. Do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost (12. 12. 2017 + 3) všichni provozovatelé přenosových soustav zavedou interval zúčtování odchylek o délce 15 minut ve všech oblastech plánování, přičemž zajistí, že všechny meze obchodního intervalu se budou shodovat s mezemi intervalu zúčtování odchylek. NRA může udělit výjimku max. do 1. 1. 2025

## Slide 14
Úvod
Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
Sběr a agregace dat z měření
Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
Požadavky na systém zúčtování
Shrnutí, zveřejňování dat

## Slide 15: Subjekt zúčtování
Subjekt zúčtování (EZ, §2, odst. 2) je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek. Registrovaný účastník trhu, který není subjektem zúčtování, musí předat zodpovědnost za odchylku subjektu zúčtování.
Subjekt zúčtování má právo (po splnění případných dalších vstupních podmínek):
zejména účastnit se obchodování na organizovaných trzích s elektřinou (viz kapitola 7. Obchodování na trzích a dvoustranné obchody);
registrovat dvoustranné obchody s jinými subjekty zúčtování;
uzavřít smlouvu na přeshraniční přenos elektřiny, tj. může se účastnit přeshraničního obchodování (viz kapitola 8. Přeshraniční obchodování s elektřinou) a
poskytovat regulační energii.
Jednou z hlavních podmínek obchodování je zajištění dostatečného finančního jištění potřebného pro krytí obchodů a zúčtování odchylek stanoveného dle obchodních podmínek operátora trhu.
Mezi hlavní povinnosti subjektu zúčtování patří:
předávání skutečných hodnot pro finanční vypořádání odchylek a
platba za odchylku.

## Slide 16: SZ a RÚT
Zdroj: Trh s elektřinou, Úvod do liberalizované energetiky, str. 59
 | Subjekt zúčtování (SZ) | Registrovaný účastník trhu (RÚT)
Režim odpovědnosti za odchylku | Vlastní odpovědnost za odchylku | Přenesená odpovědnost za odchylku
Smluvní zajištění | Uzavřená přímá smlouva s OTE | Uzavřená smlouva o přenesení odpovědnosti za odchylku právě s jedním SZ
Účast na organizovaném krátkodobém trhu | Ano, mohou se účastnit | Ne, nemohou se účastnit
Typ dodávek | Standardní produkty nebo diagramy | Diagramy
Zajištění dodávek | Plné finanční jištění své otevřené pozice, odhadu výroby a odhadu spotřeby | Na základě smlouvy mezi smluvními stranami
Způsob vyhodnocení a zúčtování odchylek | Odchylky dodávky jsou stanoveny vůči smluvním hodnotám pro každý den a každou hodinu a jsou zúčtovány jednotným způsobem OTE | Vyhodnocení a zúčtování odchylek je provedeno na základě smlouvy mezi smluvními stranami; ke každému RÚT je jednoznačným způsobem přiřazen SZ přebírající odpovědnost za odchylku
Počet obchodních partnerů | Každý ze SZ může mít libovolný počet obchodních partnerů | RÚT je přiřazen jediný SZ
Změna obchodních partnerů | SZ mohou libovolně dodavatele či odběratele | Konečný spotřebitel může měnit dodavatele jen s určitým časovým odstupem podle zákona
Zajištění přenosu, distribuce, systémových služeb | Není součástí smlouvy | Je součástí smluvních ujednání ve výši stanovené cenovým výměrem ERÚ, konečný spotřebitel je rovněž plátcem příspěvku na OZE a KVET a ekologické daně z elektřiny
Notes: Květen 2013:
93 SZ
RÚT – přes 24 tis. – při změně dodavatele dochází k registraci u OTE

## Slide 17: Bilanční skupina
dodávka 1
odběr 1
obchod 1
…
obchod k
dodávka i
…
odběr j
…
subjekt zúčtování
Bilanční skupina subjektu zúčtování
Subjekt zúčtování tak představuje bilanční skupinu tvořenou samotným subjektem zúčtování a registrovanými účastníky trhu, za které přebírá zodpovědnost za odchylku. Sdružuje tak dodávku, odběr a obchodní pozice svázané s bilanční skupinou.
Notes: Do obchodní pozice jsou zahrnuty
  obchodování na organizovaných trzích
  dvoustranné obchody – realizační diagramy do 13:30 D-1
  přeshraniční obchody
  dodávka regulační energie (z VT a aktivace PpS)

## Slide 18
Úvod
Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
Sběr a agregace dat z měření
Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
Požadavky na systém zúčtování
Shrnutí, zveřejňování dat

## Slide 19: Obchodní měření, typy měření
Způsob měření pro vyhodnocení odchylek je popsán ve vyhlášce 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů. Toto měření se nazývá obchodním měřením. Veškerá dodávka nebo odběr z ES, tj. přenosové nebo distribuční soustavy je obchodně měřena. Místa, ve kterém je dodávka a odběr připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a je zde také měřena, se nazývají odběrná a předávací místa, zkráceně OPM. Každé OPM je přiřazeno právě k jednomu subjektu zúčtování. Zde je distribuční soustavou vždy myšlena regionální distribuční soustava. Kromě těchto existují dále lokální distribuční soustavy, které nejsou z hlediska výkladu podstatné a z důvodu nedrobení textu přílišnými detaily nejsou uvažovány.
Typ měření | Popis | Předávání údajů pro zúčtování OTE
A | průběhové měření s denním dálkovým přenosem údajů | 11:00 D+1
B | ostatní průběhová měření | 11:00 D+1 – předběžné hodnoty 18:00 D+5P - skutečné (měřené) hodnoty
C | ostatní měření | využití tzv. typových diagramů dodávky TDD (viz kapitola 16. Měření a zpracování dat).
Notes: Typové diagramy dodávek elektřiny

## Slide 20: Obchodní měření v elektrizační soustavě

## Slide 21: Měření přeshraničních obchodů
Celkové sjednané přeshraniční saldo | součet všech realizačních diagramů přeshraničních realizačních diagramů nahlášených provozovateli přenosové soustavy (PPS) [MWh];
Celkové měřené přeshraniční saldo | součet všech měření na přeshraničních vedeních (přenosové soustavy) [MWh];
Odchylka PPS | Celkové měřené přeshraniční saldo - Celkové sjednané přeshraniční saldo [MWh] (PCE – Power Control Error)
10 MWh
obchod
15 MWh
obchod
5 MWh
obchod
10 MWh
přeshraniční obchod
15 MWh
přeshraniční obchod
5 MWh
přeshraniční obchod
10 MWh
15 MWh
5 MWh
20 MWh

## Slide 22: Zvláštní případy měření
Regulační energie | V měření je obsažena i dodávka kladná nebo záporná regulační energie. Z pohledu poskytovatele regulační energie (výrobce či spotřebitele) se jedná o dodávku či odběr elektřiny, kterou nelze od ostatní dodávky/odběru odlišit. Rozdíl je pouze v jejím použití PPS pro udržování výkonové rovnováhy. Z principu tedy nelze dodanou kladnou nebo zápornou regulační energii přímo měřit. Ta je stanovena PPS na základě dat při řízení ES (viz kapitola 10. Systémové a podpůrné služby a řízení rovnováhy).
Přeshraniční přenosy | V případě sjednání přeshraničních přenosů není principiálně realizovatelné přímé měření každého dovozu/vývozu elektřiny. Dovoz a vývoz realizuje PPS tím, že udržuje výkonovou rovnováhu v rámci elektrizační soustavy (resp. přesněji ve své kontrolní oblasti) tak, aby se celková měřená hodnota na všech přeshraničních vedeních rovnala celkovému saldu sjednaných přeshraničních přenosů (tj. součtu všech dovozů a vývozů v dané obchodní hodině s respektováním znamének). U dovozů a vývozů elektřiny se pak za skutečné hodnoty považují hodnoty sjednané. Hodnoty dovozu a vývozu jsou registrovány na zahraniční virtuální OPM. Každý subjekt zúčtování má u PPS vytvořena dvě virtuální OPM (jedno pro dovoz a jedno pro vývoz), které jsou také zaregistrovány v systému operátora trhu.
Ztráty | Ztráty v PS jsou vypočteny jako zbytková hodnota celkových měřených dodávek a odběrů do/z PS. Ztráty v DS jsou stanoveny na základě celkového odběru z dané DS. Takto stanovené ztráty jsou pro vyhodnocení odchylek považovány za skutečné hodnoty.

## Slide 23: Role provozovatele přenosové soustavy v systému zúčtování
ČEPS jako provozovatel PS
  zasílání měřených dat
  zasílání dat regulační energie
  zasílání dat přeshraničních obchodů
ČEPS jako subjekt zúčtování
 | (A) Sjednaná energie [MWh] | (B) Měřená energie [MWh] | (C) Regulační energie [MWh] | Odchylka [MWh]
ČEPS - RÚT 102 (zahraničí) | Jednotlivé přeshraniční realizační diagramy jako protistrana dovozců a vývozců | Měřené hodnoty fyzického dovozu a vývozu | GCC (imbalance netting) a REzahr. | = (B + C) – A = Power Control Error (PCE)
ČEPS PPS - RÚT 101, (ztráty) | Nákup elektřiny na ztráty | Celkové měřené saldo za PS = skutečné ztráty | není | = (B + C) – A

## Slide 24
Úvod
Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
Sběr a agregace dat z měření
Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
Požadavky na systém zúčtování
Shrnutí, zveřejňování dat

## Slide 25: Fáze vyhodnocení odchylek
Denní
následující
den 14:00
hodnoty měření typu A
předběžné hodnoty z měření typu B a C
Měsíční
8. pracovní den po skončení měsíce
opravné hodnoty měření
Čtvrtletní
4. pracovní den 4. měsíce
finální hodnoty měření
hodnoty regulační energie
opravné hodnoty regulační energie
vypořádání reklamací
vypořádání reklamací
finální hodnoty regulační energie

## Slide 26: Vyhodnocení odchylek – vztahy (1/2)
 | je odchylka subjektu zúčtování [MWh];
 | je skutečně dodaná/odebraná energie [MWh];
 | je sjednaná energie [MWh].
 | je odchylka subjektu zúčtování [MWh];
 | je skutečně dodaná/odebraná energie [MWh];
 | je sjednaná energie [MWh].
index OPMSZ | vyjadřuje množinu všech OPM, která jsou registrována v systému operátora trhu k danému subjektu zúčtování
resp. | je měřená hodnota dodávky resp. odběru [MWh] v daném domácím OPM (OPM pro měření přeshraničních přenosů elektřiny je přiřazeno PPS) [MWh], v této hodnotě je zahrnuta i kladná resp. záporná regulační energie, která byla reálně vyrobena/nespotřebována resp. nevyrobena/spotřebována a tedy musí být i naměřena
index OPMSZ | vyjadřuje množinu všech OPM, která jsou registrována v systému operátora trhu k danému subjektu zúčtování
 | je měřená hodnota dodávky resp. odběru [MWh] v daném domácím OPM (OPM pro měření přeshraničních přenosů elektřiny je přiřazeno PPS) [MWh], v této hodnotě je zahrnuta i kladná resp. záporná regulační energie, která byla reálně vyrobena/nespotřebována resp. nevyrobena/spotřebována a tedy musí být i naměřena
Notes: Měření přeshraničí zajišťuje PPS, tj. ČEPS, ČEPS je tedyz pohledu OTE standardním subjektem.
Ztráty jsou považovány za měřenou hodnotu PPS a PDS, které jsou z pohledu OTE považovány za standardní subjekty zúčtování.

## Slide 27: Vyhodnocení odchylek – vztahy (2/2)
index | vyjadřuje množinu všech realizačních diagramů sjednaných daným subjektem zúčtování (nebo účastníků trhu, za které převzal zodpovědnost za odchylku) s ostatními subjekty zúčtování
resp. | je obchodně sjednaná výsledná hodnota závazku subjektu zúčtování dodat či odebrat elektřinu do/z ES na základě registrace sjednaných hodnot na organizovaných trzích a z registrace domácích dvoustranných obchodů [MWh]
resp. | je obchodně sjednaná hodnota závazku subjektu zúčtování dodat či odebrat elektřinu do/z ES na základě registrace přeshraničních dvoustranných obchodů dovozu (importu) resp. vývozu (exportu) elektřiny z/do zahraničí [MWh]
 | je hodnota regulační energie registrovaná danému subjektu zúčtování předaná provozovatelem PS do systému operátora trhu nebo zobchodovaná na vyrovnávacím trhu [MWh]
 | vyjadřuje množinu všech realizačních diagramů sjednaných daným subjektem zúčtování (nebo účastníků trhu, za které převzal zodpovědnost za odchylku) s ostatními subjekty zúčtování
 | je obchodně sjednaná výsledná hodnota závazku subjektu zúčtování dodat či odebrat elektřinu do/z ES na základě registrace sjednaných hodnot na organizovaných trzích a z registrace domácích dvoustranných obchodů [MWh]
 | je obchodně sjednaná hodnota závazku subjektu zúčtování dodat či odebrat elektřinu do/z ES na základě registrace přeshraničních dvoustranných obchodů dovozu (importu) resp. vývozu (exportu) elektřiny z/do zahraničí [MWh]
 | je hodnota regulační energie registrovaná danému subjektu zúčtování předaná provozovatelem PS do systému operátora trhu nebo zobchodovaná na vyrovnávacím trhu [MWh]

## Slide 28: Stanovení systémové odchylky
=
Součet kladných odchylek SZ
Součet záporných odchylek SZ
systémová odchylka (SyO)
Celková kladná RE
Celková záporná RE
záporné saldo regulační energie (RE)
SyO = - ∑ RE

## Slide 29: Proč platí: SyO = - ∑RE
 | jsou měřené ztráty v PS a DS [MWh] (uvedeno jako jeden součtový člen za všechny provozovatele, u operátora trhu jsou však evidovány jednotlivé diagramy měření)
resp. | je měření vývozu resp. dovozu elektřiny do/ze zahraničí, které zajišťuje PPS [MWh]
 | jsou měřené ztráty v PS a DS [MWh] (uvedeno jako jeden součtový člen za všechny provozovatele, u operátora trhu jsou však evidovány jednotlivé diagramy měření)
 | je měření vývozu resp. dovozu elektřiny do/ze zahraničí, které zajišťuje PPS [MWh]
rovnice obchodní rovnováhy:
rovnice výkonové rovnováhy (Pdod + Pimp - Podb - Pexp – Pztráty = 0 ) :
Notes: I součet sjednaných hodnot importů a exportů je roven nule.

## Slide 30: Zúčtovací cena
Zúčtovací cena:
Minimální zúčtovací cena:
Zúčtovací cena protiodchylky (odchylka SZ je v opačném směru než systémová odchylka, tj. SZ je v „protiodchylce“):
Zúčtovací cena = max (maximalní cena aktivované regulační energie proti směru systémové odchylky; minimalní zúčtovací cena)
Zúčtovací cena protiodchylky = vážený průměr z cen aktivované regulační energie proti směru systémové odchylky
2009 - 2019
Minimální zúčtovací cena [Kč/MWh]
Systémová odchylka [MWh]

## Slide 31: Zúčtovací cena odchylky - vztahy
Znaménková konvence: platba za odchylku nebo regulační energii, tj. násobek jednotkové ceny a odchylky nebo regulační energie s respektování znamének, byla kladná pro platbu směrem k subjektu (subjekt dostane zaplaceno) a záporná pro platbu směrem od subjektu (subjekt platí). Např. jestliže má subjekt zápornou odchylku, pak při kladné zúčtovací ceně platí a při záporné dostane zaplaceno do/z systému zúčtování.
ZC | je zúčtovací cena [Kč/MWh]; je-li SyO ≤ 0; pak ZCmin = 2 350 - 5,5 * SyO [Kč/MWh] a je-li SyO > 0; pak ZCmin = -1 - 3,5 * SyO [Kč/MWh].
ZCmin | je minimální zúčtovací cena stanovená v cenovém rozhodnutí ERÚ [Kč/MWh];
resp. | je sjednaná (tj. nabídková) cena kladné resp. záporné regulační energie v dané zúčtovací periodě zadaná v realizačním diagramu [Kč/MWh].
ZC | je zúčtovací cena [Kč/MWh]; je-li SyO ≤ 0; pak ZCmin = 2 350 - 5,5 * SyO [Kč/MWh] a je-li SyO > 0; pak ZCmin = -1 - 3,5 * SyO [Kč/MWh].
ZCmin | je minimální zúčtovací cena stanovená v cenovém rozhodnutí ERÚ [Kč/MWh];
 | je sjednaná (tj. nabídková) cena kladné resp. záporné regulační energie v dané zúčtovací periodě zadaná v realizačním diagramu [Kč/MWh].
Notes: GLEB: cena regulační energie bude vlivem CMOL a evropských platforem marginální ale v rámci celé EU!

## Slide 32: Zúčtovací cena odchylky - vztahy
ZCproti | je zúčtovací cena protiodchylky [Kč/MWh]

## Slide 33: Platba za odchylku subjektu zúčtování
V případě, že odchylka subjektu zúčtování je ve směru systémové odchylky, a tedy zhoršuje situaci v ES (zvyšuje se systémová odchylka, kterou PPS musí odregulovat), pak subjekt vždy zaplatí do systému zúčtování, protože odchylka subjektu má vždy opačné znaménko než zúčtovací cena a platba má tedy záporné znaménko. V případě, že odchylka subjektu zúčtování je proti směru systémové odchylky, a tedy zlepšuje situaci v ES (snižuje se systémová odchylka), pak subjekt téměř vždy dostane zaplaceno, protože odchylka subjektu má téměř vždy shodné znaménko jako zúčtovací cena protiodchylky (výjimkou je pouze mimořádný případ, kdy průměrná cena sjednané záporné regulační energie má kladné znaménko, tedy poskytovatelé záporné regulační energie jsou ochotni za snížení výkonu zaplatit).
Platbaodch,SZ | je platba subjektu zúčtování za odchylku [Kč].
je-li sign(OSZ) = sign(SyO); pak Platbaodch,SZ = OSZ * ZC [Kč/MWh] a
je-li sign(OSZ) ≠ sign(SyO); pak Platbaodch,SZ = OSZ * ZCproti [Kč/MWh]

## Slide 34: Platba za regulační energii
Platbareg,SZ | je platba poskytovateli regulační energie za sjednanou regulační energii [Kč]
Sekundární regulace (SR) je aktivována proporcionálně
Regulační energie z SR je v rámci zúčtovací periody saldována
Ceny regulační energie z SR jsou dány rozhodnutím ERÚ (2013: kladná 2 350 Kč/MWh, záporná -1 Kč/MWh)
Terciální regulace je aktivována podle žebříčku cen
SR aktivace
1 hodina (zúčtovací perioda)
4MWh
-1MWh
Celková dodaná regulační energie: 3 MWh

## Slide 35: Systém zúčtování není příjmově neutrální
Statisticky platí: platby za odchylku > náklady na RE
PPS (ČEPS) výnosy použije pro úhradu plateb za podpůrné služby (regulačního rámce systémových služeb)
Součet kladných odchylek SZ
Součet záporných odchylek SZ
systémová odchylka (SyO)
Celková kladná RE
Celková záporná RE
záporné saldo regulační energie (RE)
SyO = - ∑ RE
zúčtovací cena odchylky
marginální cena
Zúčtovací cena > zúčtovací cena protiodchylky = vážený průměr z cen aktivované regulační energie proti směru systémové odchylky
vážený průměr z cen aktivované regulační energie proti směru systémové odchylky
zúčtovací cena protiodchylky
vážený průměr z cen aktivované regulační energie ve směru systémové odchylky
vážený průměr z cen aktivované regulační energie ve směru systémové odchylky
výnosy PPS = platby za odchylku - náklady na RE

## Slide 36: Finanční přebytek ze systému zúčtování
Přebytek | přebytek ze systému zúčtování se stanoví [Kč]
Přebytek je zúčtován operátorem trhu PPS, který jej zahrne do svých regulovaných příjmů na systémové služby, tedy na nákup podpůrných služeb.

## Slide 37
Úvod
Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
Sběr a agregace dat z měření
Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
Požadavky na systém zúčtování
Shrnutí, zveřejňování dat

## Slide 38: Základní požadavky na systém zúčtování
Požadavek | Opatření
1. Motivace k minimalizaci odchylky, aby se zabránilo spekulacím na odchylku (úmyslně otevřená pozice) | Zúčtovací cena je dostatečně vysoká, zavedení minimální ceny
2. Minimalizace výskytu vysokých systémových odchylek | Vysoká závislost mezi velikostí a cenou systémové odchylky
3. Symetrické rozložení systémové odchylky | Vhodné nastavení minimální zúčtovací ceny
4. Systémová odchylka je náhodná, nevykazuje výrazné trendové ani cyklické složky | 
5. Částečný převod nákladů za systémové služby na původce odchylky | Rozdíl mezi příjmy a výdaji je použit na obstarávání podpůrných služeb

## Slide 39: 1. Zabránění spekulace na odchylku
Krátká pozice |  | Dlouhá pozice | 
Subjekt prodá, ale nedodá (je v záporné odchylce) |  | Subjekt koupí, ale neodebere (je v kladné odchylce) | 
dostane zaplaceno za prodanou elektřinu |  | zaplatí za nakoupenou elektřinu | 
Kladná SyO | Záporná SyO | Kladná SyO | Záporná SyO
Dostane zaplaceno za protiodchylku | Zaplatí za odchylku | Zaplatí za odchylku | Dostane zaplaceno za protiodchylku
nízký výnos | vysoká platba | nízká platba | vysoký výnos
Zabránění spekulace v dlouhodobém časovém horizontu: | 
Cena za krátkou pozici musí být vyšší než cena silové elektřiny na trhu | Cena za dlouhou pozici musí být nižší než cena silové elektřiny na trhu
Subjekt vždy v dané hodině na spekulaci vydělává
Subjekt vždy v dané hodině na spekulaci prodělá
Zdali subjekt vydělá nebo prodělá záleží na ceně za silovou
elektřinu, zúčtovací ceně za SyO a zúčtovací ceně za protiodchylku

## Slide 40: 1. Zabránění spekulace na odchylku

## Slide 41: 2. Závislost mezi velikostí a cenou systémové odchylky

## Slide 42: 3. Symetrické rozložení systémové odchylky
Zavedení minimální zúčtovací ceny
SyO je mírně vychýlená do kladných hodnot
sekundární
regulace

## Slide 43: 4. Systémová odchylka je náhodná
Systémová odchylka má mírnou závislost na velikosti celkové spotřeby

## Slide 44: 5. Částečný převod nákladů na původce odchylky
 | CZK
Platba za podpůrné služby (klesající trend) | cca 5 až 7 mld.
Příjmy PPS ze systému zúčtování | cca 300 až 600 mil.

## Slide 45
Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
Sběr a agregace dat z měření
Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
Požadavky na systém zúčtování
Shrnutí, zveřejňování dat

## Slide 46: Systém zúčtování: shrnutí
Zúčtovací interval | 1 hodina
Odpovědnost za zúčtování odchylek | Operátor trhu – OTE, a. s.
Odpovědnost za výkonovou rovnováhu | PPS – ČEPS, a. s.
Odpovědnost za odchylku | Subjekt zúčtování
Motivace k minimalizaci odchylky | Pouze ekonomická, neexistuje žádná regulační povinnost
Stanovení zúčtovací ceny | Na základě marginálních cen aktivované regulační energie
Finanční vyrovnání zúčtování odchylek | Systém zúčtování odchylek není neutrální = přebytkový systém
Systémová odchylka a regulační energie | Systémová odchylka = saldo použité regulační energie
Platba za regulační energii | Regulační energie je placena na základě nabídek

## Slide 47: Zveřejňování dat – www.ote-cr.cz

## Slide 48
Děkuji za pozornost
richard.kabele@outlook.com